## Slide 5
School
Zone
AUTO
Velocity
10.52 m/s
Accel
1.52 m/s2
Steering
20 deg
Mode
Prepare LC
차선변경
시청각 경고에 따라 배경색 변경, 소리 재생
회사 로고
자기차량 표시
(Map 좌표계)
BRAKE
PER LOC PLN CTR
MAP SEN SYS VEH
신호등 상태
스쿨존
현재 시간
외부 온도
대항차 표시
(Map 좌표계)
현재 차속
차속 Gauge
시스템 상태
턴시그널 상태 (제어 입력값)
센서 이상 유무
(데이터 파싱 필요)
자율주행 상태 표시
READY / AUTO / EMERGENCY
브레이크등,
턴시그널등
(제어 입력값)
제어 목표값
브레이크 페달 Gauge
설정 차속
(모드에 따라 색상 변화)

## Slide 6
토픽 타입 | 토픽 이름 | 항목 | 비고
autoware_vehicle_msgs::RawVehicleCommand | /vehicle/raw_vehicle_cmd | 제어 입력 값 (악셀 페달, 브레이크 페달) | 최대, 최소 값 차량마다 다름
autoware_vehicle_msgs::VehicleCommand | /control/vehicle_cmd | 제어 목표 값 (속도[m/s], 가속도[m/s2], 조향각도[rad]) | 
autoware_vehicle_msgs::Steering | /vehicle/status/steering | 차량 핸들 각도 | 
geometry_msgs::TwistStamped | /localization/twist | 차량 속도 [m/s] | X 방향 사용
std_msgs::Float32 | /planning/scenario_planning/max_velocity | 목표 차속 [m/s] | 
std_msgs::Float32 | /arduino/current_volt | 배터리 전압 [v] | 
autoware_vehicle_msgs::TurnSignal | /vehicle/status/turn_signal | 방향지시등 상태 | 
std_msgs::Bool | /vehicle/dbw_enabled | MKZ 제어 진입 여부 | 
autoware_perception_msgs::DynamicObjectArray | /perception/object_recognition/prediction/objects | 객체 | 
furive_rviz_msgs::FuriveRvizStamped | /furive/ui/rviz_msgs | 자율주행 상태, 신호등 상태 | README 참고
diagnostic_msgs::DiagnosticArray | /diagnostics_agg | 센서, 시스템 경고 | 
std_msgs::String | /planning/scenario_planning/lane_driving/behavior_planning/lane_change_planner/output/current_state | 차선변경 상태 ("FOLLOWING_LANE", "WAITING_FOR_LANECHANGE", "EXECUTING_LANE_CHANGE", "BLOCKED_BY_OBSTACLE") | 
geometry_msgs::PoseStamped | /localization/pose_twist_fusion_filter/pose | 차량 위치 | tf 사용 가능하다면 tf로 수신

## Slide 7
School
Zone
50
AUTO
32
KPH
30
KPH
Velocity
10.52 m/s
Accel
1.52 m/s2
Steering
20 deg
Mode
Prepare LC
Battery is low!!
신호등 상태
표지판
핸들 회전
크루즈 모드
현재 시간
외부 온도
대항차 표시
현재 차속
현재 차속 Gauge
목표 차속
배터리 충전량
페달 작동 상태
턴시그널 상태
센서 이상 유무
오버라이드 상태
설정 속도
자율주행 상태 표시
경고 문구 표시
브레이크등,
턴시그널등
제어 목표값

## Slide 8
School
Zone
50
AUTO
32
KPH
30
KPH
Velocity
10.52 m/s
Accel
1.52 m/s2
Steering
20 deg
Mode
Prepare LC
Battery is low!!
신호등 상태
표지판
핸들 회전
크루즈 모드
현재 시간
외부 온도
대항차 표시
현재 차속
현재 차속 Gauge
목표 차속
배터리 충전량
페달 작동 상태
턴시그널 상태
센서 이상 유무
설정 속도
자율주행 상태 표시
경고 문구 표시
브레이크등,
턴시그널등
제어 목표값

## Slide 9
School
Zone
50
AUTO
32
KPH
30
KPH
Velocity
10.52 m/s
Accel
1.52 m/s2
Steering
20 deg
Mode
Prepare LC
Battery is low!!
신호등 상태
표지판
핸들 회전
(핸들 각도?)
크루즈 모드
(종방향 제어 여부?)
현재 시간
외부 온도
대항차 표시
(Map 좌표계)
현재 차속
현재 차속 Gauge
(현재 차속)
목표 차속
배터리 충전량
(현재 배터리 전압)
페달 작동 상태 (제어 입력값)
턴시그널 상태 (제어 입력값)
센서 이상 유무
(데이터 파싱 필요)
오버라이드 상태
(제어 진입 여부)
설정 속도
(Map 최고 속도?
or 목표 차속?)
자율주행 상태 표시
경고 문구 표시
(단순 배터리 경고?
or 차량에서 보내는 메시지?)
브레이크등,
턴시그널등
(제어 입력값)
제어 목표값
사용 가능 (autoware)
사용 가능 (mkz 한정,
차마다 변경 될 수 있음)
필요하다고 생각하는 기능
차선변경
시청각 경보
(자율주행 상태 확인)
기존에 사용 안하던 기능(토픽 추가 필요)
앇셀, 브레이크
패달 Gauge
회사 로고
or 횡제어 여부?
자기차량 표시
(Map 좌표계)